## Slide 1: Laboratório de Hardware e Sistemas Operacionais CISC × RISC
1 / 31

## Slide 2: CISC × RISC
No in´ıcio, c´odigos eram escritos diretamente em assembly
Existiam poucas linguagens de alto n´ıvel
N˜ao havia grandes preocupa¸c˜oes em adequar o hardware a elas
Fonte: https://comic.browserling.com/32
2 / 31

## Slide 3: CISC × RISC
Com o tempo, contudo, linguagens mais poderosas, e de mais alto n´ıvel surgiram
Permitindo ao programador codificar os algoritmos de forma mais concisa
Fonte: https://medium.com/the-andela-way/ the-rise-of-modern-programming- languages-c923a2b914fc
3 / 31

## Slide 4: CISC × RISC
O que fez surgir um problema conhecido como disparidade semˆantica (semantic gap)
A diferen¸ca entre as opera¸c˜oes fornecidas por essas linguagens e as oferecidas pela arquitetura
4 / 31

## Slide 5: CISC × RISC
Os projetistas de hardware buscaram reduzir ent˜ao essa disparidade
Criando grandes conjuntos de instruções
Com du´zias de modos de endereçamento
E vários comandos de alto níveis implementados em hardware
5 / 31

## Slide 6
CISC
Nasceu assim a abordagem CISC
Complex Instruction Set Computers
6 / 31

## Slide 7: CISC
Nasceu assim a abordagem CISC
Complex Instruction Set Computers
Objetivos
Simplificar a construc¸˜ao de compiladores
Se as instruções de máquina parecerem com os comandos da linguagem de alto nível, a tarefa de tradução ao de uma para outra ´e simplificada
Fornecer suporte a linguagens de alto nível melhores e mais sofisticadas
6 / 31

## Slide 8: CISC
Objetivos (cont.)
Melhorar a eficiência, pela geração de programas menores e mais rápidos
Programas menores ocupam menos memória
S˜ao mais r´apidos porque precisam buscar menos instru¸c˜oes na memória, além de ocuparem menos páginas, evitando assim page faults
7 / 31

## Slide 9: CISC
Objetivos (cont.)
Melhorar a eficiência, pela geração de programas menores e mais rápidos
Programas menores ocupam menos memória
S˜ao mais r´apidos porque precisam buscar menos instru¸c˜oes na memória, além de ocuparem menos páginas, evitando assim page faults
Atinge esses objetivos implementando sequências complexas de operac¸˜oes em microc´odigo
7 / 31

## Slide 10: CISC
Objetivos (cont.)
Melhorar a eficiência, pela geração de programas menores e mais rápidos
Programas menores ocupam menos memória
S˜ao mais r´apidos porque precisam buscar menos instru¸c˜oes na memória, além de ocuparem menos páginas, evitando assim page faults
Atinge esses objetivos implementando sequências complexas de operac¸˜oes em microc´odigo
Microcódigo?
7 / 31

## Slide 11: CISC
Microcódigo
Conjunto de intruções elementares em um modelo CISC
Reside em mem´oria separada (Ex: ROM)
Serve como uma camada de tradução entre as instruções de m´aquina e o circuito
8 / 31

## Slide 12: CISC
Microcódigo
Conjunto de instruções elementares em um modelo CISC
Reside em mem´oria separada (Ex: ROM)
Serve como uma camada de tradução entre as instruções de m´aquina e o circuito
Permite a criação de instruções sem implementação direta no circuito
Seu microcódigo é que possui tal implementação
Uma u´nica instru¸c˜ao no microc´odigo ´e chamada de
microinstrução
8 / 31

## Slide 13: CISC
Microc´odigo
Passos de um programa em CISC:
O c´odigo fonte ´e traduzido em instru¸c˜oes de m´aquina (pelo compilador ou assembler)
Em tempo de execu¸c˜ao, essas instru¸c˜oes s˜ao convertidas em microinstru¸c˜oes
Essas microinstruções, por sua vez, interagem com o circuito
9 / 31

## Slide 14: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Instruções complexas são de difícil aplicação
O compilador precisa encontrar os casos que casam exatamente com a sequˆencia de alto n´ıvel
A otimização do código gerado (para minimizar seu tamanho, reduzir o nu´mero de instru¸c˜oes e melhorar o uso da pipeline) ´e mais dif´ıcil com um conjunto de instru¸c˜oes complexo
10 / 31

## Slide 15: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Instruções complexas são de difícil aplicação
O compilador precisa encontrar os casos que casam exatamente com a sequˆencia de alto n´ıvel
A otimização do código gerado (para minimizar seu tamanho, reduzir o nu´mero de instru¸c˜oes e melhorar o uso da pipeline) ´e mais dif´ıcil com um conjunto de instru¸c˜oes complexo
Por conterem mais instruc¸˜oes, s˜ao necess´arios
opcodes maiores
Gerando assim instru¸c˜oes mais longas
10 / 31

## Slide 16: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Ent˜ao programas em CISC podem at´e conter menos instruções
Mas as instruções são maiores, ocupando mais memória
Não é garantido que os programas serão menores realmente
11 / 31

## Slide 17: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Ent˜ao programas em CISC podem at´e conter menos instruções
Mas as instruções são maiores, ocupando mais memória
Não é garantido que os programas serão menores realmente
A existˆencia de um conjunto de instru¸co˜es maior aumenta a complexidade da unidade de controle
Aumentando o tempo de execução das instruções mais simples, que deveriam ser mais rápidas
11 / 31

## Slide 18: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Até faz sentido que operações complexas executem mais r´apido como uma u´nica instru¸c˜ao
Mas para isso elas precisam ser usadas de fato
12 / 31

## Slide 19: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Até faz sentido que operações complexas executem mais r´apido como uma u´nica instru¸c˜ao
Mas para isso elas precisam ser usadas de fato
V´arios estudos apontam para a predominˆancia de comandos
de atribuições (especialmente do tipo A ← B), e condicionais
(if s e la¸cos)
Além da maioria das refeências serem feitas a variáveis escalares simples e locais (dentro de sub-rotinas)
12 / 31

## Slide 20: CISC
Mas nem tudo ´e um mar de rosas...
Até faz sentido que operações complexas executem mais r´apido como uma u´nica instru¸c˜ao
Mas para isso elas precisam ser usadas de fato
V´arios estudos apontam para a predominˆancia de comandos
de atribuições (especialmente do tipo A ← B), e condicionais (if s e la¸cos)
Além da maioria das refeências serem feitas a variáveis escalares simples e locais (dentro de sub-rotinas)
Ent˜ao esse ganho ´e realmente observado, se as instruções são usadas são as relativamente simples?
12 / 31

## Slide 21: CISC × RISC
RISC
Esse cenário fez com que uma nova abordagem fosse proposta
Projetar uma arquitetura que dˆe suporte a linguagens mais simples, em vez de mais complexas
13 / 31

## Slide 22: CISC × RISC
RISC
Esse cenário fez com que uma nova abordagem fosse proposta
Projetar uma arquitetura que dˆe suporte a linguagens mais simples, em vez de mais complexas
Nasce assim a arquitetura RISC
Reduced Instruction Set Computer
13 / 31

## Slide 23: RISC
Características
Uma instru¸c˜ao por ciclo de máruina
Um ciclo de m´aquina ´e o tempo que leva para ler 2 operandos de registradores, executar uma opera¸c˜ao na ALU, e armazenar o resultado em um registrador (um est´agio da pipeline)
Com isso, não há necessidade de microcódigo

## Slide 24: RISC
Características
Opera¸co˜es registrador-registrador
Apenas operações de load e store acessam a memória
Isso simplifica o conjunto de instru¸c˜oes e a unidade de controle
15 / 31

## Slide 25: RISC
Características
Opera¸co˜es registrador-registrador
Apenas operações de load e store acessam a memória
Isso simplifica o conjunto de instru¸c˜oes e a unidade de controle
Grande nu´mero de registradores
De modo a otimizar a referˆencia a operadores
15 / 31

## Slide 26: RISC
Características
Opera¸co˜es registrador-registrador
Apenas operações de load e store acessam a memória
Isso simplifica o conjunto de instru¸c˜oes e a unidade de controle
Grande nu´mero de registradores
De modo a otimizar a referˆencia a operadores
Modos simples de endereçmento
Enfatizam as referências a registradores em vez de memória, exigindo assim menos bits para endereçamento
15 / 31

## Slide 27: RISC
Características
Formatos simples de instrução
Apenas uns poucos formatos sãousados (em MIPS, tipo-R, tipo-I e tipo-J)
O tamanho das instruções é fixo, facilitando assim sua busca
As instruções são alinhadas aos limites das palavras, evitando que elas ultrapassem as bordas das págicas
Campos em instruções (especialmente o opcode) são fixos, fazendo com que a decodificação e acesso a registradores possa ocorrer ao mesmo tempo e simplificando a unidade de controle

## Slide 28: RISC
Vantagens
Aproveita-se do fato de que a maioria das instruções geradas por computadores s˜ao simples
17 / 31

## Slide 29: RISC
Vantagens
Aproveita-se do fato de que a maioria das instruções geradas por computadores s˜ao simples
Pela natureza simples e regular do RISC, esquemas eficientes de pipeline podem ser empregados
Há pouca variação no tempo de execução das instruções, permitindo a adequa¸c˜ao da pipeline a isso
Permite a aplica¸c˜ao de delayed branch
Quando rearranjamos as instru¸c˜oes para evitar bolhas
17 / 31

## Slide 30: CISC × RISC
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
18 / 31

## Slide 31: CISC × RISC
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
18 / 31

## Slide 32: CISC × RISC
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 33: CISC × RISC
mult ´e traduzida em microcódigo antes de rodar
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 34: CISC × RISC
No caso de CISC, n˜ao h´a reaproveita-
mento de registradores
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 35: CISC × RISC
At´e porque n˜ao sabemos em quais registradores est˜ao os operandos
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 36: CISC × RISC
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
Ou ent˜ao porque sempre os mesmos s˜ao usados, e n˜ao h´a como garantir
que o valor continuar´a l´a
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 37: CISC × RISC
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
Ent˜ao se um dos ope- randos for usado em outro cálculo, terá de ser recarregado
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 38: CISC × RISC
No caso de RISC, basta reutilizar o registrador
Comparação
Ex: x = x * y
Com x e y nos endere¸cos de mem´oria e1 e e2, respectivamente
CISC
mult e1, e2
RISC
lw $t1, 0(e1) lw $t2, 0(e2)
mul $t3, $t1, $t2 sw $t3, 0(e1)
18 / 31

## Slide 39: CISC × RISC
Comparação
RISC
Instru¸c˜oes de ciclo u´nico
CISC
Inclui instru¸c˜oes com mu´ltiplos ciclos
Memória-para-memória
load e store incorporadas às instruções
Co´digos pequenos CPU alta
Precisa de mem´oria para arma- zenar instru¸c˜oes complexas
Registrador-para-registrador
load e store como instru¸c˜oes independentes
C´odigos grandes CPU baixa
Precisa de mais registradores

## Slide 40: CISC × RISC
Comparação
a inter-
Responde rup¸c˜oes,
RISC
melhor pois
estas s˜ao
checadas entre opera¸c˜oes mais elementares
CISC
Ou restringem interrup¸c˜oes aos limites das instruções, ou defi- nem pontos espec´ıficos em que podem ocorrer, com algum me- canismo para reinicio da instrução
i386, i486 (fam´ılia Intel x86)
SUN Sparc, MIPS R2000 - R5000

## Slide 41
CISC × RISC
Comparação

## Slide 42: CISC × RISC
Comparação
CISC
tP = nP × CPUP × tc
RISC
Reduz o número de instruções (nP ) de um programa, sacrifi- cando sua CPU
Reduz a CPU do programa, às custas de seu número de instruções

## Slide 43: CISC × RISC
E qual ´e a melhor?
Dif´ıcil medir
Não há d uas m á q u i nas RISC e CISC Comparáveis em termos de custo, tecnologia, complexidade, suporte de S.O. ou sofistica¸c˜ao do compilador
Não há benchmark definitivo, e o desempenho depende do programa
É difícil separa efeitos devidos ao hardware dos devidos ao compilador

## Slide 44: CISC × RISC
A situa¸c˜ao hoje
Muito da controvérsia já desapareceu, dando lugar a uma Convergência de tecnologias
Com o aumento da densidade dos chips e velocidade do
hardware, sistemas RISC ficaram mais complexos
Ao mesmo tempo, arquiteturas CISC começaram a dar mais enfase ao projeto da pipeline e ao uso de registradores gerais
Fornecendo instruções registrador-para-registrador, além das memória-para-memória

## Slide 45: CISC × RISC
A situa¸c˜ao hoje
Como resultado, RISCs recentes, como o PowerPC, n˜ao s˜ao puramente RISC
E CISCs recentes como Pentium II e posteriores, incorporam algumas características RISC

## Slide 46: CISC × RISC
ISA e Microarquitetura
CISC e RISC s˜ao tipos de ISA
Instruction Set Architecture
O conjunto de instruções, conforme apresentado ao programador
Ex: MIPS, x86
Fonte: http://accs.magnumdev.webfactional.com/ shakti-an-open-source-processor-ecosystem/3/

## Slide 47: CISC × RISC
ISA e Microarquitetura
A implementa¸c˜ao desse conjunto no circuito ´e conhecida como microarquitetura
Uma mesma ISA pode ser implementada por diferentes microarquiteturas

## Slide 48: CISC × RISC
ISA e Microarquitetura
A arquitetura de um computador ´e ent˜ao a combina¸c˜ao de sua microarquitetura e sua ISA

## Slide 49: CISC × RISC
ISA e Microarquitetura
A separação ISA/Microarquitetura faz com que software escrito para uma ISA possa rodar em todas suas implementações
Ex: Core 2 Duo e Athlon possuem diferentes microarquiteturas, embora implementem praticamente a mesma vers˜ao do x86

## Slide 50: Créditos
Prof. Norton Trevisan Roman