## Slide 1: LABORATÓRIO DE HARDWARE E SISTEMAS OPERACIONAIS
Prof. Me. Matheus Raffael Simon
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

## Slide 2: Hardware e Software

## Slide 3: Computador
Dispositivo voltado para manipulação de dados.
É um equipamento que recebe dados, processa-os e armazena-os em dispositivos
  Ou envia-os para algum dispositivo de saída.
Composto por:
Hardware
Software

## Slide 4: Hardware

## Slide 5: Software

## Slide 6: Hardware
E o elemento físico de um computador
É todo equipamento que permite que um software seja executado
Dividido em dispositivos de:
Processamento
Armazenamento
Entrada e Saída
Outros

## Slide 7: Dispositivos de Processamento
CPU (Central Processing Unit)

## Slide 8: Dispositivos de Processamento
CPU (Central Processing Unit)
É um circuito microeletrônico que controla as operações do computador e realiza suas funções de processamento de dados.
Características comerciais:
Número de núcleos;
Número de Threads (núcleos virtuais);
Velocidade;
Processo Litográfico;
Memória Cache;
Gráficos Integrados;

## Slide 9: CPU - Características
Número de Núcleos
  É a quantidade de unidades completas de processamento que existe no interior da CPU
  Monocore:
    São processadores simples com apenas um núcleo
    Ex.: Intel Pentium 4 660, AMD Sempron 150
  Multicores:
    São processadores que contém mais de um núcleo
    Ex.: Basicamente qualquer CPU `a partir de 2008
    Intel Core i3, i5, i7 e i9
    AMD Phenom, Ryzen R3, R5 e R7

## Slide 10: CPU - Características
Número de Threads (núcleos virtuais)
  Alguns núcleos podem conter componentes de processamento replicados
  permitindo que executem instruções em paralelo
  *Melhora o desempenho geral do sistema
Velocidade
  Comumente dada em Ghz (Gigahertz)
  Quantidade de ciclos/μoperações por segundo
Processo Litográfico
  Processo de “fabricação”
  dado em nm

## Slide 11: CPU - Características
Memória Cache
  Memória de alto desempenho local `a CPU
    Memória principal é lenta!
  Princípio da Localidade de Referência
Gráficos Integrados
  Controlador gráfico (GPU) integrado à CPU
  Suporte apenas para multimídia
    jogos? apenas em baixa/média qualidade gráfica
  Elimina a necessidade de controlador gráfico dedicado
    cheapest GPU? R$ 500,00 (GT1030 / R550)
    expensive GPU? R$ 15.000,00 (RTX 3090 TI)

## Slide 12: CPU - Características
Maior desempenho
  + Núcleos
  + Threads
  + Velocidade
  - Litografia
  + Mem. Cache
  Maior custo
Menor custo
  - Núcleos
  - Threads
  - Velocidade
  + Litografia
  - Mem. Cache
  Menor desempenho
Porém depende!
Programas monoprocessados vs multiprocessados

## Slide 13: CPU - Características
Intel Core i7 4770k

## Slide 14: CPU - Características
Intel Core i7 7700k (4C/8T, 14 nm, 8 mb Cache L3, s/ iGPU )

## Slide 15: CPU - Características
Intel Core i7-12850HX ($428,00)
  24 núcleos virtuais
    8 Performance-cores com threads
    8 Efficient-cores sem threads
  3.40GHz base (4,80GHz Turbo)
  25MiB de Mem. Cache
  Litografia Intel 7 (7nm) e 45W até 157W
Ryzen 7 5800X3D ($449,00)
  16 núcleos virtuais
    8 núcleos Zen 3
  3.40GHz base (4,50GHz Turbo)
  90 MiB de Mem. Cache
  Litografia de 7nm + 12nm e 105W

## Slide 16: Dispositivos de Armazenamento

## Slide 17: Dispositivos de Armazenamento
Memórias
Dispositivos que armazenam dados e programas
Sem memória, um computador faria ações pré-determinadas e retornaria imediatamente os resultados
Memória Principal
Memória Secundária

## Slide 18: Memória principal
Memória RAM
  Random Access Memory
  Mantém cópias de dados e programas armazenados nas memórias secundárias
    solicitadas pelo CPU
    pois Mem. Secundárias são lentas!
  A quantidade de Mem. Principal pode afetar o desempenho
  quanto maior a Mem. Principal, menor a chance do computador ficar lento (swap)
  São voláteis!

## Slide 19: Memória RAM – Características
Capacidade
  Quantidade máxima de informação armazenada
    comumente dada em Gigabytes (Gib)
    4Gib (utilização aproximada do Windows 11)
    8Gib (recomendado para atividades leves)
    16Gib
Tipo
  Tecnologia e Padrão de conectividade
    migrando de DDR4 para DDR5
Velocidade
  Desempenho de acesso
    comumente dada em Mhz (quanto maior, “melhor”)
    DDR4: 800 até 1.600 Mhz oficialmente (1.600 até 3.200 Mhz)
    DDR5: 2.400 até 3.600 Mhz oficialmente (4.800 até 6.400 Mhz)

## Slide 20: Memória Secundárias
Mem. Principal é volátil
Hard Disk (HD)
  Armazenamento “definitivo” dos dados
  São lentos
    dispositivos mecânicos
Solid State Drive (SSD)
  Mais rápidos que os HDs
    dispositivos eletrônicos
  Compatíveis com conexões de HD (SATA) ou PCI-Express
    Conexões SATA, M.2 (Sata) e Ultra M.2 (PCI-Express)

## Slide 21: Memória Secundárias
Capacidade
  Quanto maior, “melhor”!
  HDs podem chegar até 12TB ($429) ou mais*
  SSDs podem chegar à 1TB com valores de até $170
Velocidade
  Dependente do tipo de conexão (máximos teóricos)
    antigo: Parallel ATA
    máximo de 100MB/s na Ultra ATA (ano 2.000)
  atual: SATA
  máximo de 600 MB/s na SATA III rev 3.3
  Somente SSD com conexão Ultra M.2 (PCI-E)
    de 1.000 até 5.600 MB/s

## Slide 22: Outras Mem. Secundárias
Dispositivos USB (Universal Serial Bus)
  HDs externos
    Características semelhantes ao HDs “internos”
    Velocidade limitada (m´ax. 200MB/s em USB 3.0)
  Pendrives e Leitores de Cartões
    “SSD” bem barato, com menor velocidade e capacidade
    máx 40MB/s e 512GB de capacidade
  Discos ópticos CD, DVD, BD
    Capacidade: 700MB, 4,7GB/8,5GB, 25GB/50GB
    Velocidade: 0,15MB/s , 1,4MB/s, 9MB/s

## Slide 23: Dispositivos de Entrada e Saída

## Slide 24: Dispositivos de Entrada
Teclado
  Arranjo de teclas
    ABNT, ABNT2, QWERT, AZERT, etc...
Mouse
  Movimentação do ponteiro em interfaces gráficas
  entre 2 à 3 botões (noob nv1)
  até 20 botões (pro)
Microfone
  Padrão Polar e Frequência de Resposta
Outros?
  Joystick
  Realidade virtual
  Acessibilidade: eye-tracking, dispositivo de sopro

## Slide 25: Dispositivos de Saída
Monitor
  Tamanho
    em polegadas (diagonal)
    17”at´e 29”(maior apenas para específicos)
  Resolução
    número de pixels na horizontal e vertical
    1360x768 (HD), 1600x900(HD+), 1920x1080(FHD), 2560x1440(WQHD), 3840x2160(UHD)
  Conexões
    VGA, DVI, HDMI
  Tecnologia
    LCD, LED, OLED/AMOLED
  Painel
    VA, TN ou IPS

## Slide 26: Dispositivos de Saída
Impressora
  Impacto (obsoleta) Tinta, Toner, Térmica
Saída de Som
  Caixas de som, fones de ouvido (over/in-ear)
Outros?
  Acessibilidade: mouse com feedback (tátil ou sonoro)

## Slide 27: Outros Dispositivos

## Slide 28: Outros Dispositivos
Placa-Mãe
  Motherboard, SystemBoard ou mobo
  Comunicação entre CPU, memórias e os dispositivos de entrada e saída
  É dependente de CPU (Intel vs AMD)
Fonte de Alimentação
  Potência
    Capacidade, em Watts, de fornecer energia para o sistema
Eficiência
  Não existe conversão de energia perfeita!
  O quão bom é a conversão de 110V para 12V/5V/3V
  Certificação 80 Plus
    80% de eficiência em 20%, 50% e 100% da capacidade
    80 Plus Platinium indica eficiência de 90% ou mais

## Slide 29: Os monstros

## Slide 30: Controlador de Vídeo
Placas Gráficas
  GPU (Graphics Processing Unit)
  Processador especializado em gráficos
    computação gráfica, processamento de imagens
    GPGPU (OpenCL e CUDA)
  Integradas
    Suporte à reprodução multimídia
    Jogos somente em configurações modestas
  Dedicadas
  Computação intensiva de imagens
  Podem ser Power-Hunger
  Podem “rodar Crysis”

## Slide 31: Controlador de Vídeo
Capacidade Computacional
  NVIDIA 3090 TI
    Núcleos: 10.752 (CUDA Shader), 336 (TMU) e 84 (Ray-Tracing)
    Contém 80 núcleos Tensor para I.A.
  Radeon 6900 XT
    Núcleos: 5120 (StreamsP Shader), 320 (TMU) e 80 (Ray-Tracing)
Largura de banda de memória
  dada em Gigabits por segundo (quanto maior, melhor)
Consumo
  Mínimo de 2W/h (iddle) até 450W/h (RTX 3090 TI) / 300W/h (Radeon 6900 XT)
Preçoo
  de R$ 150,00 até R$ 15.000,00 (RTX) / R$ 10.000,00 (Radeon)

## Slide 32: Software
É todo e qualquer programa processado por um computador para executar tarefas das quais um resultado é requerido.
É o componente lógico que permite ao Hardware executar alguma tarefa.
Dividido em: Software básico
Programas de usuário

## Slide 33: Software
São programas destinados a operar e manter um sistema de computação
Sistemas Operacionais
Interface entre Hardware e Programas de usuário
Windows, Linux, macOS, Android, etc
Utilitários
Gerenciamento, monitoramento e manutenção
Gerenciador de pacotes e atualização, drives de dispositivos, monitor de recursos, etc

## Slide 34: Sistema Operacional
E o software que provê as ferramentas e o ambiente onde as aplicações são criadas e executadas.
É o núcleo do software básico
Gerencia os recursos de hardware
É único ativo em um computador
  máquinas virtuais são exceções
Exemplos:
Microsoft Windows
Linux Mint, Manjaro, Ubuntu, Debian
Mac OS

## Slide 35: Utilitários
São programas que comunicam-se diretamente com o sistema operacional e o hardware
  Normalmente, o usuário não tem controle sobre estes programas
Exemplos:
  Monitores de sistemas
  permitem ao usuário ou programa do usuário verificar consumo de recursos
Drives
  comunicação do S.O. com o hardware
  variedade muito grande de dispositivos

## Slide 36: Programa do Usuário
Variedade grande de programas
Normalmente, o usuário tem grande controle sobre o programa
Cada programa executa um conjunto específico de tarefas
Ex.: navegadores, compactadores, editores de texto
Complexidade para classificar

## Slide 37: Programa do Usuário - classificação
Suíte de aplicação
  Pacotes de ferramentas (texto, planilha, base de dados, etc)
Corporativo
  Planejadores de recursos, Contabilidade
Educacional
  Educação assistida, Avaliadores
Simulação
  De eletrônicos, previsão do tempo, fluídos
Engenharia de Produtos
  Desenho assistido por computador (CAD), Engenharia auxiliada por computador (CAE), Desenvolvimento de software
Entretenimento
  Reprodutores de áudio e vídeo, jogos eletrônicos

## Slide 38: Camadas de software do computador

## Slide 39: How its work

## Slide 40: Créditos
Edmar André Bellorini